## Slide 1
Оптоэлектронные устройства
Оптроны, светодиоды, лазерные диоды и передача данных по оптоволокну
Оптоэлектроника • 1
Электрический сигнал ⇄ свет ⇄ электрический сигнал
В оптоэлектронных системах электрический сигнал управляет источником света, свет переносит энергию или данные, а фотоприемник снова преобразует его в электрический сигнал.
светодиоды
лазеры
оптроны
оптоволокно
драйвер
Notes: Начать можно с общей идеи: оптоэлектроника соединяет электрические схемы и световые процессы. В обычной электронике носителем информации является электрический сигнал, а здесь часть пути проходит через свет. Это удобно, потому что свет можно быстро включать и выключать, направлять в нужную сторону и передавать без электрического контакта. На этом принципе работают индикаторы, оптроны, датчики и оптоволоконные линии связи.

## Slide 2
Что такое оптоэлектроника
Область на стыке электроники, фотоники и материаловедения
Оптоэлектроника • 2
Излучатели
Эти устройства превращают электрическую энергию в излучение. К ним относятся индикаторные LED, мощные светодиоды, ИК-передатчики и лазерные диоды.
Приемники
Фотоприемники выполняют обратную задачу: свет создает электрический ток или напряжение, которое затем усиливается и обрабатывается схемой.
Связь и развязка
Когда сигнал передается светом, цепи можно электрически разделить или вынести линию связи далеко от источника помех.
Главное преимущество света: сигнал можно передавать быстро, устойчиво к помехам и без прямого электрического контакта между узлами.
энергия фотона
полупроводники
изоляция
скорость
Notes: Оптоэлектронные устройства удобно разделить на три группы. Первая группа излучает свет: светодиоды, лазерные диоды, инфракрасные передатчики. Вторая группа принимает свет и преобразует его в электрический сигнал: фотодиоды, фототранзисторы, матрицы камер. Третья группа использует свет как канал связи или развязки: оптроны, оптоволокно, оптические датчики и энкодеры. Общая ценность этих устройств в скорости, помехоустойчивости и возможности отделить одну электрическую цепь от другой.

## Slide 3
Физическая основа
При рекомбинации электрона и дырки энергия может выйти в виде фотона
Оптоэлектроника • 3
p-область
n-область
e⁻ + дырка → фотон
Цвет задается материалом
Энергия фотона зависит от ширины запрещенной зоны полупроводника. Чем больше Eg, тем короче длина волны и тем ближе излучение к синей области спектра.
Часть энергии уходит в тепло
Рекомбинация не всегда приводит к излучению. Потери нагревают кристалл, поэтому для надежной работы важны токовый режим, КПД и теплоотвод.
Notes: Физическая основа большинства излучателей связана с p-n переходом. Когда электрон рекомбинирует с дыркой, часть энергии может выделиться в виде фотона. Энергия фотона зависит от материала полупроводника, поэтому разные материалы дают разные цвета и длины волн. Если часть энергии не превращается в свет, она уходит в тепло. Поэтому в реальных устройствах важны не только яркость и цвет, но и тепловой режим, рабочий ток и качество кристалла.

## Slide 4
Светодиоды (LED)
Простые и эффективные излучатели на p-n переходе
Оптоэлектроника • 4
кристалл
Основные параметры
При выборе LED учитывают прямое напряжение, допустимый ток, световой поток, угол излучения, цветовую температуру и тепловое сопротивление.
Преимущества
Светодиоды экономичны, быстро включаются, занимают мало места и служат долго, если не превышать ток и не перегревать кристалл.
Ограничения
LED нельзя подключать напрямую к источнику питания без ограничения тока. Перегрев снижает яркость и ускоряет деградацию.
Notes: Светодиод - это полупроводниковый излучатель, который светится при прямом включении. Его нельзя рассматривать как обычную лампочку: ток через LED должен быть ограничен резистором, драйвером или специальной схемой. Светодиоды хороши высокой эффективностью, быстрым откликом, компактностью и большим ресурсом. Но при перегреве яркость падает, а деградация ускоряется, поэтому мощные LED всегда требуют продуманного теплоотвода.

## Slide 5
Лазерные диоды
Узкий управляемый луч за счет вынужденного излучения и резонатора
Оптоэлектроника • 5
активная область
Что отличает лазер
Луч лазерного диода имеет малую расходимость и узкий спектр. Это удобно там, где нужен точный направленный поток света.
Пороговый ток
До порога диод излучает слабо, почти как LED. После порога резонатор резко усиливает свет, и выходная мощность быстро растет.
Применение: волоконная связь, LiDAR, лазерные указки, принтеры, сканеры и оптические приводы.
Notes: Лазерный диод отличается от обычного светодиода тем, что использует вынужденное излучение и оптический резонатор. Пока ток ниже порогового, излучение слабое и широкое по спектру. После достижения порога свет многократно усиливается в резонаторе, луч становится узким и направленным. Именно поэтому лазерные диоды применяют в волоконной связи, LiDAR, принтерах, сканерах и оптических приводах. При этом для них особенно важны стабилизация тока, отвод тепла и безопасность для зрения.

## Slide 6
Фотоприемники
Световой сигнал снова превращается в ток или напряжение
Оптоэлектроника • 6
Фотодиод
В фотодиоде падающий свет создает носители заряда в p-n переходе. Чем сильнее поток фотонов, тем больше фототок на выходе.
Фототранзистор
Фототранзистор усиливает световой сигнал внутри структуры транзистора. Он чувствительнее фотодиода, но обычно переключается медленнее.
Лавинный фотодиод
Лавинный фотодиод усиливает слабый сигнал за счет умножения носителей. За высокую чувствительность приходится платить шумом и сложным питанием.
Ключевые параметры: спектральная чувствительность, темновой ток, шум, емкость перехода и время отклика.
Notes: Фотоприемники выполняют обратную функцию: они превращают падающий свет в электрический сигнал. Фотодиод обычно быстрее и лучше подходит для точного приема, но его сигнал может быть слабым и требует усилителя. Фототранзистор чувствительнее, потому что усиливает сигнал внутри структуры транзистора, но часто работает медленнее. Лавинный фотодиод позволяет принимать очень слабый свет, однако требует более сложного питания и имеет собственные шумы.

## Slide 7
Оптроны: безопасная развязка
Сигнал проходит светом, а электрического контакта между цепями нет
Оптоэлектроника • 7
входная цепь
выходная цепь
изоляционный зазор
Зачем нужен
Оптрон защищает низковольтную электронику от опасных напряжений, разрывает земляные петли и снижает влияние помех.
Важные параметры
Для расчета смотрят CTR, напряжение изоляции, скорость переключения, входной ток светодиода и тип выходного элемента.
Типы
Встречаются фототранзисторные, фотодиодные, логические и симисторные оптроны. Тип выбирают по нагрузке и скорости.
Notes: Оптрон нужен там, где сигнал нужно передать между цепями без прямого электрического соединения. Внутри корпуса обычно есть светодиод и фотоприемник: входная цепь зажигает светодиод, свет проходит через изоляционный промежуток, а выходной элемент реагирует на излучение. Так можно защитить микроконтроллер от высокого напряжения, разорвать земляные петли и снизить влияние помех. При выборе оптрона смотрят коэффициент передачи тока, напряжение изоляции и скорость переключения.

## Slide 8
Передача данных по оптоволокну
Световой импульс несет биты, а стеклянное волокно направляет его за счет полного внутреннего отражения
Оптоэлектроника • 8
передатчик LED/лазер
приемник фотодиод
Длины волн
Для коротких multimode-линий часто применяют 850 нм. В дальних single-mode-линиях обычно используют 1310 или 1550 нм.
Преимущества
Оптоволокно дает большую полосу пропускания, малые потери, небольшой вес кабеля и хорошую защиту от электромагнитных помех.
Ограничения
Линия требует точных коннекторов, чистых торцов, контроля радиуса изгиба и расчета запаса оптической мощности.
Notes: В оптоволоконной линии передатчик превращает электрические биты в световые импульсы. Эти импульсы идут по стеклянному или пластиковому волокну благодаря полному внутреннему отражению. На другом конце фотоприемник снова превращает свет в электрический сигнал. Для коротких линий часто используют многомодовое волокно и длину волны 850 нм, а для дальних линий - одномодовое волокно и диапазоны 1310 или 1550 нм. Главные преимущества: высокая скорость, малые потери и устойчивость к электромагнитным помехам.

## Slide 9
Качество оптической линии
Даже у света есть бюджет: мощность, потери, дисперсия и шум
Оптоэлектроника • 9
Потери
Сигнал ослабевает в волокне, разъемах, сварках и на сильных изгибах. Если запас мощности мал, приемник чаще ошибается.
Дисперсия
Оптический импульс растягивается во времени. На высокой скорости это приводит к наложению соседних битов.
Модуляция
Самый простой способ передачи — включать и выключать свет. В быстрых линиях применяют более сложные форматы кодирования.
Идея: приемник должен уверенно отличать «1» от «0», пока импульсы не слишком ослабли и не расплылись.
Notes: Качество оптической линии определяется не только мощностью источника света. Важны потери в волокне, разъемах, сварках и изгибах. Важна дисперсия: если импульс растягивается во времени, соседние биты начинают накладываться друг на друга. Важны шумы и чувствительность приемника. Поэтому при проектировании линии считают оптический бюджет: сколько мощности вышло из передатчика, сколько потерялось по пути и сколько остается на входе приемника.

## Slide 10
Сравнение устройств
Короткая таблица: что делает каждый элемент и где он силен
Оптоэлектроника • 10
Устройство
Что делает
Сильная сторона
Ограничение
Светодиод
излучает свет при прямом токе
простая схема и большой ресурс
нужен контроль тока и нагрева
Лазерный диод
создает узкий направленный луч
высокая скорость и дальность
пороговый режим, тепло, безопасность
Фотодиод
создает фототок при освещении
быстрый прием оптического сигнала
слабый сигнал требует усиления
Оптрон
передает сигнал через световой канал
электрически разделяет цепи
скорость ниже, чем у логики без развязки
Оптоволокно
переносит данные световыми импульсами
дальность и защита от помех
требует аккуратного монтажа
Notes: На этом слайде удобно сравнить устройства по роли в системе. Светодиод и лазерный диод создают излучение, но лазер дает более направленный и быстрый канал. Фотодиод принимает свет и подходит для быстрых схем приема. Оптрон передает не мощность, а управляющий сигнал через световой промежуток и обеспечивает развязку. Оптоволокно само по себе не создает и не принимает свет, но служит средой передачи, где световые импульсы переносят данные на большие расстояния.

## Slide 11
Где это применяется
Оптоэлектроника давно стала частью связи, промышленности и бытовой техники
Оптоэлектроника • 11
Связь
Оптические модули работают в магистральных линиях, дата-центрах, пассивных оптических сетях и серверном оборудовании.
Промышленность
Оптические датчики, энкодеры и барьеры безопасности помогают фиксировать положение, скорость и наличие объекта без контакта.
Медицина
Свет применяют в пульсоксиметрах, эндоскопии, лазерной терапии и датчиках анализа, где важна точность и малая инвазивность.
Бытовая электроника
В быту это пульты ДУ, индикаторы, подсветка, камеры, сканеры штрихкодов и оптические датчики приближения.
Транспорт
LiDAR, световые системы и оптическая диагностика помогают измерять расстояния, распознавать объекты и контролировать узлы.
Энергетика
Оптроны и оптоволокно удобны в высоковольтных системах, потому что позволяют передавать сигнал с электрической изоляцией.
Общий мотив: свет помогает передать сигнал быстро, чисто и безопасно там, где обычная электрическая связь неудобна.
Notes: Примеры применения показывают, что оптоэлектроника не ограничивается индикаторами. В связи она обеспечивает интернет-магистрали и дата-центры. В промышленности оптические датчики фиксируют положение, скорость и наличие объектов без контакта. В медицине свет помогает измерять параметры организма и проводить процедуры с высокой точностью. В энергетике и силовой электронике оптроны дают безопасную развязку между управляющей схемой и опасным напряжением.

## Slide 12
Итоги
Оптоэлектронные устройства связывают электрический мир со световым
Оптоэлектроника • 12
1. LED и лазеры
Эти элементы создают излучение. LED проще и дешевле, а лазерный диод лучше подходит для точного луча и дальних линий.
2. Фотоприемники
Фотоприемники возвращают световой поток в электрическую форму. От их чувствительности, шума и скорости зависит качество приема.
3. Оптроны и волокно
Оптроны дают безопасную развязку цепей, а оптоволокно переносит данные на большие расстояния с малыми потерями.
Ключевая мысль для доклада:
оптоэлектроника ценна не только тем, что «светится», а тем, что позволяет быстрее, безопаснее и устойчивее передавать информацию.
Notes: В финале важно подчеркнуть общую идею: оптоэлектроника ценна как способ преобразования и передачи информации. Одни устройства создают свет, другие принимают его, третьи используют свет для изоляции или дальней связи. Благодаря этому можно получить высокую скорость, устойчивость к помехам, электрическую безопасность и работу на больших расстояниях. Поэтому оптоэлектронные элементы встречаются и в бытовой технике, и в промышленности, и в современных сетях связи.